## Slide 1
3、定位系统
0、灯塔系统
1、车辆系统
2、导航系统
4、道路监管系统
小车
控制
备注：任务实时更新
备注：路径实时更新
备注：
道路交通管制
交通流量管理
c、效果可视化系统
a、城市系统
道路
建筑
植被
灯光
--
b、全局理想模型
5、任务生成系统

## Slide 2
a、城市系统（七星路厂区）
虚拟设施，虚拟生成的城市建筑物、障碍物或标识等，可以叠加到城市系统；
  这个需求是需要有一个3D界面的城市系统，然后将建筑物叠加进去吗？如果是，有以下问题需要解决：
  1 这个城市系统是要新开发吗？还是湘家荡或嘉兴已经有类似系统？
  2 城市建筑物、障碍物和标识应该和真实物理环境尽量一致，那么像建筑物这样的测绘数据是否能拿到？
  3 新开发系统需要用到Unity 3D这样的软件，对于建筑物复杂外立面的表述，可否简化处理成长方体？
  4 厂房内部的复杂结构是否需要建模？如果是室内小车场景，感觉不需要；但是如果考虑到无人机室内外飞行，则需要
物理设施，在工厂展示厅搭建可见可触摸的实体城市建筑物和设施模型；
  这部分和上面问题2和问题3类似，物理设施的保真度要求是否很高？感觉不需要很高，因为不是重点
b、全局理想模型
根据演示场景态势，分析某个时段城市交通的理想效能结果，
  目前演示场景是在模拟场地上，设置一些障碍物，在地图中进行初始化设定可行区域，小车进行网格分区
  然后放小车进去，由任务生成系统不断地发送目的地给小车，当小车行驶到目的地后，任务生成系统会再次发送新的目的地，目的地位置随机产生。此过程不断周而复始，直至任务系统下达指令停止。
  这里的任务生成系统特指实现上述逻辑的系统，不是前一页图中任务系统，前一页图中的任务系统是导航之类的业务系统。
  多辆小车都按照这个逻辑在场地内一起行驶
  道路监管系统可以通过程序设定哪些地方暂时不能行驶，哪些地点是小车必须依次经过的，这些设置通过程序修改了灯塔系统底层存储的态势数据，任务系统会读取到这些态势数据，完成导航任务。
c、效果可视化系统
全局效能比值（实际情况与理想模型的比较）；同步显示系统间的控制与交换信息；历史信息；
  这部分没有想好怎样做安全的比较。因为我们设定的场景中，有些场景没有灯塔系统就会发生危险，小车会互相碰撞。当然这可以是比较项之一。
  除了超越传感器感知距离的安全避障，还可以比较空间利用率。例如，任务生成系统用相同的任务集发送给有/无灯塔系统的两种场景，看一看所有任务完成的时间，完成时间越短，说明空间利用率越高。
  任务生成系统目前可视化是这样设计的：在场地上画出所有小车及其当前任务的轨迹，走过的历史轨迹用绿色表示，规划的尚未行走到的轨迹为红色，任务完成后，轨迹消失，以免太多轨迹显得很乱。然后可以显示执行过的总路径数和时间。

## Slide 3
蓝色为交大方开发，红色为鸿然开发
0、灯塔系统
为参与任务的各机器人系统提供协同连接的工具，
  在灯塔系统中存储了地图数据，包括静态的可行区域以及不可行区域，以及动态的被机器人占用的区域信息
  灯塔系统提供界面对地图态势数据进行编辑，包括标记新的障碍物和其他不可行区域等
1、车辆系统
小车，外协采购
驾驶控制软件，接受任务系统工作指令，控制小车按计划行驶的软件系统，自动驾驶算法；每辆小车独立配置一套驾驶控制软件，并接受任务系统的监管；
  要开发三部分通信接口：1 与灯塔系统通信上报数据，数据包协议已确定；2 与导航系统通信，接受建议的导航路径；3 与定位系统的接口，接收位置数据，形成完整的与灯塔系统聚合的数据包
  自动驾驶算法要根据导航建议，自行决策如何行使
2、任务系统
任务设置分为手动和自动生成两类。目的是与参观者互动，内容包括：调取并配置虚拟设施，下达或改变小车的行驶目的地；
  任务（导航）系统会不断地从灯塔系统获取数据，根据任务执行状态，去生成导航路径
3、定位系统
为参与演示的各项系统提供空间定位服务；
  使用光学定位或小车自带的系统对小车进行定位，并将定位数据发送给小车，由小车聚合后发送给灯塔系统。
4、道路监管系统
目的是与参观者互动，内容包括：禁止进入，分类控制等 这部分似乎与灯塔系统第二条类似
5、任务生成系统
不断地生成小车行驶任务，并可视化展示任务执行状态和场地空间利用率
  生成行驶任务，并不断地从灯塔系统抓去数据判断小车是否完成任务，并可视化任务执行状态。

## Slide 4
原理演示
演示沙盘长4米，宽6米
方格长宽40cm

## Slide 5
建筑物
建筑物
建筑物
方向可变单行道
停车场
建筑物
草坪
草坪
模拟七星路厂房
双向道路宽80cm
长度不短于2米